## Потолки из Стекло-Магнезитового Листа

### Информационный лист

|  | Подвесные потолки с использованием стекло-магнезитовых листов предназначены для повышения предела огнестойкости несущих конструкций перекрытий, улучшения тепло- и звукоизоляции, укрытия электропроводки и инженерного оборудования, а также для декоративной отделки помещений. Подвесные потолки не являются конструктивными (несущими) элементами здания. Устройство подвесных потолков позволяет исключить мокрые процессы в отделочных работах, улучшить качество отделываемых поверхностей и повысить производительность. Основу конструкции подвесных потолков составляют металлические или деревянные каркасы и обшивка одним слоем стекло-магнезитовых листов. Элементы металлического каркаса (П 212, П 213) — профиль потолочный (ПП 60/27) и профиль направляющий (ПН 28/27), изготовленные из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм по ТУ 1121-004-04001508-2003. Элементы деревянного каркаса в системе П 211 — деревянные бруски с влажностью не более 12 %. |
| --- | --- |
| Подвесы, применяемые в системах подвесных потолков, предназначены для закрепления (подвески) потолочных профилей (брусков) к несущим конструкциям перекрытия. Подвесы закрепляются анкерными элементами (ж/б потолок) или винтами (по деревянным лагам). Соединители служат для скрепления основных и несущих профилей в одном или разных уровнях. |

Таблица 1. Шаг подвесов и основных профилей в различных конструктивных схемах подвесных потолков, мм

1.На ниже приведенных схемах отображены фрагменты потолка. Наименование позиций 1, 2, ... — см. таблицу 2.

2 Все характеристики, показатели и расход материалов даны для потолков, в которых используются деревянные бруски с сечением 30х50мм.

3.Дополнительную информацию можно получить из технических листов или у консультантов технических отделов.

Типы конструкций

Потолок на деревянном каркасе	П 211

Конструкция — деревянный каркас, выполненный из брусков прямоугольного сечения с закрепленными на нем стекло-магнезитовыми листами.

Вариант А

Несущие бруски прикреплены к несущим конструкциям перекрытия при помощи прямых подвесов. Лист крепится к несущим брускам.

•	Масса 1 м  потолка — около 6 кг
Вариант Б

Вариант Б

Основные бруски прикреплены непосредственно к несущим конструкциям перекрытия при помощи прямых подвесов. Основные и несущие бруски, на которых крепится стекло-магнезитовый лист, расположены на разных уровнях.

•	Масса 1 м  потолка — около 10 кг

Потолок на металлическом каркасе	П 212

Конструкция    —    металлический    каркас,    выполненный    из    потолочного    профиля с закрепленными на нем стекло-магнезитовыми листами.

Вариант А

Несущие профили прикреплены к несущим конструкциям перекрытия при помощи прямых подвесов. Стекло-магнезитовый лист крепится непосредственно к ним.

•	Масса 1 м  потолка — около 5 кг
Вариант Б

Основные профили подвешены к несущим конструкциям перекрытия при помощи регулируемых подвесов. Основные и несущие профили, на которых крепится гипсоволоконный лист, расположены на разных уровнях.

•	Масса 1 м  потолка — около 8 кг

Потолок на металлическом каркасе                                                            П 213

Конструкция    —    металлический    каркас,    выполненный с закрепленными на нем стекло-магнезитовыми листами. Основные   профили   подвешены   к   несущим   конструкциям   перекрытия   при   помощи регулируемых подвесов. Несущие профили, на которых крепится стекло-магнезитовый лист, расположены в одной плоскости с основными. •Масса 1 м  облицовки" — около 8 кг.

* Рекомендуется для устройства подвесных потолков в небольших помещениях.

### Порядок работ при устройстве подвесных потолков

Монтаж подвесных потолков ведется в следующем порядке:

- разметка проектного уровня подвесного потолка и мест крепления металлических профилей (П 212, П 213) или основных брусков  (П 211), а также мест крепления подвесов;

- крепление подвесов к несущим конструкциям перекрытия с помощью винтов или анкерных гвоздей (в зависимости от материала несущих конструкций перекрытия);

- монтаж и крепление к несущим конструкциям перекрытия вентиляционного и другого встроенного оборудования, а также электрических коммуникаций (при необходимости);

- закрепление на подвесах основных профилей (брусков), а также направляющих профилей (система П 213) к ограждающим конструкциям;

- выравнивание основных профилей (брусков) в одной плоскости с помощью подвесов;

- крепление к основным профилям (брускам) несущих профилей (брусков) в конструкции П 213 и в вариантах Б в конструкциях П 211, П 212;

- установка с помощью телескопического подъемника или подпорок стекло-магнезитовых листов в проектное положение и крепление их с помощью винтов  к каркасу с шагом не более 150 мм;

- обработка кромок стекло-магнезитовых листов грунтовкой, заделка швов между листами и углублений от винтов шпаклевкой

### Основные требования при производстве работ

Монтаж потолков из стекло-магнезитовых листов  ведется в период отделочных работ (в холодное время года при подключенном отоплении), до устройства чистого пола, в условиях, соответствующих эксплуатационным. Отделочные работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями проекта и технической документации, нижеследующих рекомендаций. Для устройства потолков рекомендуется использовать полноформатные (2440x1220 мм) стекло-магнезитовые листы с продольной фальцевой кромкой. По торцевым прямым кромкам смежных листов с помощью отборного рубанка следует сформировать фальцевую кромку шириной 30 мм и глубиной 2 мм.

Стекло-магнезитовые листы, как правило, располагаются продольными фальцевыми кромками перпендикулярно несущим профилям (П 212, П 213 ) или брускам (П 211) так, чтобы их торцевые стыки находились на профиле или бруске. Стекло-магнезитовые листы при этом устанавливаются встык по кромкам. Смещение стыков смежных листов должно составлять не менее 400 мм.

Винты, крепящие стекло-магнезитовые листы к каркасу, должны входить в лист под прямым углом и проникать в металлический каркас на глубину не менее 10 мм, а в деревянный каркас на глубину не менее 20 мм. Головки винтов должны быть утоплены в лист на глубину около 1 мм. Изогнутые, неправильно завернутые винты должны быть удалены и заменены новыми в местах, расположенных на расстоянии около 50 мм от прежних.

Шпаклевание стыков производится с применением  армирующей ленты (серпянки), укладываемой вдавливанием в предварительно нанесенный слой шпаклевки. После высыхания первого слоя шпаклевки наносится накрывочный  и при необходимости финишный слои. При подготовке поверхности обшивки под чистовую отделку высохшая зашпаклеванная поверхность шлифуется и при необходимости обрабатывается грунтовкой. На стыке стена — потолок должна устанавливаться разделительная лента. Расположение электрических проводов в пространстве каркаса потолка должно исключать возможность повреждения их острыми краями элементов каркаса или винтами во время крепления стекло-магнезитовых листов. Приемочный контроль потолков должен производиться в соответствии с требованиями СНиП 3.04.01-87.

### Расход материалов

Расход материалов дан на 1 м2 облицовки (из расчета облицовки размерами 2,75 м х 4 м = 11м2 без проемов и потерь на раскрой)

| № | Наименование материала | Расход на 1 м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ед.изм | П 211 | П 212 | П 213 |
|  |  |  | А | Б | А | Б |  |
| 1. | стекло-магнезитовые листы | кв.м | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Профиль ПП 60/27 | пог.м. | - | - | 2,6 | 3,2 | 2,9 |
| 3. | Профиль ПН 28/27 | пог.м. | - | - | - | - | * |
| 4. | Брусок основной 30x50 | пог.м.. | - | 1,3 | - | - |  |
| 5. | Брусок несущий 30x50 | пог.м.. | 2,1 | 2,1 | - | - |  |
| 6. | ПП - удлинитель профилей 60x27 | шт. | - | - | 0,4 | 0,6 | 0,2 |
| 7. | ПП - соединитель профилей двухуровневый | шт. | - | - | - | 2,3 |  |
| 8. | ПП — соединитель профилей одноуровневый | шт. | - | - | - | - | 1,7 |
| 9 | Подвес с зажимами для профиля ПП 60/27 и тяга подвеса или взамен: подвес прямой для профиля ПП 60/27 и винт LN 3,5x9 для соединения профилей (прямых подвесов с ПП профилем) | шт. шт. шт. шт. | - | - | 1,5 3,0 | 1,3 1,3 1,3 4,6 (7,2) | 0,7 0,7 0,7 10,0 (12,0) |
| 10. | Подвес прямой для брусков Винт длиной 30 мм (для крепления подвеса к бруску) | шт. шт. | 2,6 5,2 | 1,7 3,4 | ~ | ~ |  |
| 11. | Винт для ГВЛ 3,9x30 Винт для ГВЛ 3,9x45 | шт. | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 23,0 |
| 12. | Винт для соединения брусков | шт. |  | 2,7 | - | - |  |
| 13. | Анкерный гвоздь для ж/б потолка Дюбель для крепления ПН-профиля | шт. | 2,6 - | 1,7 - | 1,5 - | 1,3 - | 0,7 ** |
| 14. | Шпаклевка (для заделки швов) | кг. | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 15. | Лента армирующая | пог.м.. | 1,2 |
| 16. | Лента уплотнительная для П213 | пог.м.. | по количеству ПН28/27 |
| 17. 18. | Грунтовка КНАУФ-Тифенгрунд Лента разделительная | л | 0,035 |
| 18. | Лента разделительная | пог.м. | по периметру помещения |

Примечания:

1. * количество соответствует периметру помещения;

2.**количество определяется заказчиком из расчета: два дюбеля на 1 пог.м ПН профиля 28/27. Данные варианты потолков и их креплений являются основными и могут изменяться по рекомендациям.

3. Нормативный расход материалов и трудозатраты на конструкции П 212 и П 213 см. ИЭСН-81-02-10-2001.